附件1

房屋建筑工程涉及消防的竣工图纸目录

| 一、消防总平面图 | 建筑总平面图（或总平面图） |
| --- | --- |
|  | *消防总平面图（消防登高操作场地及消防车道示意图、总平面消防分析图） |
|  | *给排水总平面图（如给水与排水分别绘制，为给水总平面图） |
|  | 室外绿化总平面图 |
| 二、建筑 | 图纸目录、设计说明、图例、门窗统计表 |
|  | *建筑平面图、防火分区平面图 |
|  | 外立面图 |
|  | 剖面图 |
|  | 大样图（包括门窗、楼梯、坡道） |
|  | 楼梯详图 |
|  | 幕墙专业图纸（包括材料表、防火封堵节点大样） |
| 三、结构 | 图纸目录、结构设计说明、钢结构设计总说明（含防火涂料设计说明） |
|  | 结构平面图、钢结构施工图（包括主要结构和建筑构配件、防火保护构造大样（如有）） |
| 四、建筑电气 | 图纸目录、设计说明、图例及材料表 |
|  | 电气系统图（强电部分：高低压配电系统、柴油发电系统、消防动力配电系统、消防应急照明和疏散指示系统；*弱电部分：火灾自动报警及消防联动控制系统、消防应急广播系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、余压监控系统） |
|  | 电气平面图（强电部分：与消防相关的电力平面、应急照明及疏散指示平面；*弱电部分：仅包含火灾报警、消防联动、消防应急广播、电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控等内容的平面图） |
|  | 大样图（高低压配电房平面布置图、柴油发电机房平面布置图、消防控制室平面布置图） |
| 五、消防给水和灭火设施 | 图纸目录、设计说明、图例 |
|  | 给排水总平面图（如给水与排水分别绘制，为给水总平面图） |
|  | *平面图：各层给排水平面图（如给排水与消防分别绘制，为消防平面图）、各层自动喷水灭火平面图 |
|  | *系统图：消火栓、自动喷水灭火、自动跟踪定位射流灭火系统展开图或轴测图，管网式气体灭火系统原理图、集水坑排水系统图 |
|  | 大样图（包含设备表）：消防水池和消防泵房、消防水箱、稳压设备、报警阀间、气体灭火钢瓶间大样图 |
| 六、供暖通风与空气调节 | 设施图纸目录、设计说明、施工说明、图例、设备材料表 |
|  | 平面图：各层空调通风、*防排烟平面图 |
|  | 系统图：*防烟系统图、竖向排烟系统图、必要的空调通风系统图 |
|  | 大样图：风机房布置图 |
| 七、热能动力 | 图纸目录、设计及施工说明、图例、主要设备及材料表 |
|  | 热能动力总平面图 |
|  | 系统图（锅炉房热力系统图、柴油发电机房的供油系统图、燃气调压站流程图、气体站管道系统图、气体瓶组站流程图、建筑内动力管道系统图） |
|  | 平面图（锅炉房、热交换站、柴油发电机房的供油系统、燃气调压站、气体站、气体瓶组站等的平面布置图；上述系统的管道平面图、上述站房的通风平面图、建筑内各层动力管道平面图等） |
|  | 大样图（必要的大样图） |
| 八、建筑装饰装修及保温 | 图纸目录、设计说明、图例、装修材料及其燃烧性能汇总表等 |
|  | *报审范围内的建筑专业平面图（含防火分区图、防烟分区图、平面图） |
|  | *报审范围内的装修平面图（含防火分区、房间性质、专业图纸清单备注防火封堵、防火卷帘、门、窗、疏散宽度计算依据、疏散距离、消防电梯前室和合用前室、防烟楼梯间、固定家具布置等） |
|  | 报审范围内的装修地面图、顶棚图（标注材料材质、高度等） |
|  | 报审范围内的装修剖面图、立面图（标注材料材质等） |
| 九、其他 |
| 注：1. 市政基础设施工程参照执行； 2. 标注“*”图纸应与消防救援机构共享。 |